一、产品概述

ZB-BK10平滑度测定仪是测定纸和纸板平滑度的专用仪器。根据国际通用的别克(Bekk)式平滑仪工作原理设计 。

仪器采用高精度传感器和原装进口无油真空泵。仪器具备强大的数据处理功能，能够统计同组多个试样的实验数据，能够统计出同组试样的最大值、最小值、平均值和变异系数，这些数据存储在微电脑内，通过数码管显示。仪器具有技术先进、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点，是造纸、包装、科研及产品质量监督检验等行业和部门理想的试验设备。

二、执行标准

ISO 5627《纸和纸板---平滑度的测定（别克法）》

GB/T 456《纸和纸板平滑度的测定（别克法）》

三、主要性能特点

1、无油真空泵：采用进口真空泵，无须加油真空泵即可工作

2、快速测量：可选用小容积腔测量，测量时间只有大容积腔的十分之一，大大节约测量时间，实现快速测量；

3、密封性佳：采用国外真空密封胶及先进密封技术，使仪器密封性达到国家标准规定要求；

四、主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围 | (1～9999)s，分为(1～15)s、(15～300)s、(300～9999)s三档 |
| 计时精度 | 计时1000s，误差不超过±1s |
| 接触压力(kPa) | 100±2 |
| 真空容器系统容积(ml) | 大真空容器 | 380±1 |
|  | 小真空容器 | 38±1 |
| 真空度设定范围(kPa) | Ⅰ档 | 50.66～48.00 |
|  | Ⅱ档 | 50.66～48.00 |
|  | Ⅲ档 | 50.66～29.33 |
| 泄入空气体积(ml) (50.66kPa降至48.00kPa) | 大真空容器 | 10.00±0.20 |
|  | 小真空容器 | 1.00±0.05 |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 300ⅹ390ⅹ420 |
| 净重 | 47kg |